## Государственная программа Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы»

Подпрограмма 1.

4 направление «Судовое приборостроение»

## ОКР «Азимут 190»

«Создание магнитного компаса для специализированных транспортных судов арктического плавания»

Головной исполнитель – АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»

Основные полученные практические результаты.

- Изготовлен магнитный компас «Азимут - КМ05 Д», предназначенный для использования в качестве главного компаса на судах ледового плавания.

- Разработаны и согласованы с РМРС технические условия, программы и методики испытаний.

- Проведены конструкторские и приёмочные испытания компаса.

- Документации присвоена литера «О».

- Выпущен научно-технический отчёт.

Компас магнитный «Азимут-05Д» предназначен для определения магнитного курса судна и выработки откорректированного сигнала об истинном курсе. Изделие состоит из  прибора КМД (компас магнитный дистанционный) рис.1, устанавливаемого на верхнем мостике судна, выносных репитеров курса, прибора ПК-К (прибор комбинированный компаса) и прибора РКТ (телевизионного монитора). Компас отвечает требованиям РМРС, предъявляемым к главным компасам.

Рисунок 1 Состав компаса «Азимут - 05Д»

Основные технические характеристики изделия. Сравнение с аналогами.

Магнитный компас предназначен для работы в условиях высоких широт в диапазоне от 85º северной широты до 85º южной широты обеспечивает указание курса с погрешностями:

а) на ходу при отсутствии качки:

– в пределах ± 1° при H ≥ 7,96 А/м,

– в пределах ± 2° при 4,78 А/м ≤ Н≤ 7,96 А/м,

– в пределах ± 3° при 2,39 А/м ≤ Н ≤ 4,78 А/м,

– в пределах ± 5° при 1,59 А/м ≤ Н ≤ 2,39 А/м,

где Н – горизонтальная составляющая напряженности магнитного поля Земли.

б) в пределах ± 5° при качке во всех направлениях с амплитудой до ± 22,5º с периодом от 6 до 15 с. Рабочая температура от 40 до минус 60 °С. Мощность, потребляемая магнитным компасом при подключении трёх репитеров, не превышает  60 Вт.

Область применения

Компас предназначен для установки на все суда арктического плавания и суда ледового класса. Потенциальными потребителями являются судостроительные заводы ОСК России.

Сведения о конкурентности и возможности замещения импорта.

По сравнению с аналогами, «Азимут -КМ05Д» имеет достоинства всеширотного компаса, при этом, его стоимость не превышает стоимости компаса «Азимут 125». По сравнение с большинством компасов, изделие обладает меньшей погрешностью на качке, повышенной надёжностью и конкурентной ценой. «Азимут -КМ05Д» соответствует современным требованиям РМРС, предъявляемым к главным компасам.